## Slide 1
Progetto SAFEPORT
Il porto e la gestione dei rischi industriali e ambientali
WP4
Studio di un modello per le emissioni

## Slide 2
- definizione di una policy ambientale comune, finalizzata alla mitigazione dell'impatto del sistema portuale sulla qualità dell'aria degli ambiti urbani di riferimento
- creazione di modelli concettuali e di diffusione comuni
RISULTATI ATTESI WP 4 :
Ravenna 24/10/2014

## Slide 3
WP 4.1 Definizione delle aree ed esame della situazione esistente
WP 4.2 Raccolta dati meteorologici e ambientali relativi alle emissioni in ambiti portuali
WP 4.3 Individuazione dei modelli di applicazione
WP 4.4 Definizione di un modello concettuale comune
WP 4.5 Raccolta dati integrativi e interpretazione delle lacune informative per il modello diffusivo
WP 4.6 Definizione di un modello diffusivo sulla base delle informazioni disponibili con individuazione dei gap conoscitivi
WP 4.7 Proposta di policy per la gestione delle emissioni nel ambito portuale, definizione delle linee guida comuni
WP 4
Ravenna 24/10/2014

## Slide 4
Abbiamo definito la struttura, i confini, le aree stoccaggio, trasbordo e le aree usate per altre attività portuali, che hanno un grande impatto anche sull'ambiente circostante.
Con i partner abbiamo definito i quattro porti e le aree circostanti che sono interessanti e faranno parte delle attività successive.
4.1.1 Definizione delle aree d'interesse ed
esame della situazione esistente
Ravenna 24/10/2014

## Slide 5
Il Porto di Venezia ha 26 terminal merci e 8 terminal passeggeri. Nel porto ci sono 30.000 m di banchine - 163 accosti operativi. Il Porto di Venezia ha a disposizione superfici molto ampie da dedicare a attività logistica, e è quindi il punto ideale per accogliere e lavorare le merci, sia in import che in export. Il porto si estende in 20.450.000 mq. La profondità del mare e dai 12 m.
4.1.1 Definizione delle aree d'interesse ed
esame della situazione esistente
Ravenna 24/10/2014

## Slide 6
Nel porto di Koper ci sono 10 terminal merci e 1 terminal passeggeri. Ci sono 3300 m di banchine. Il porto si estende in 2.800.00 mq. 247.000 mq rappresenta dei magazzini chiusi, 76.000 mq di magazzini coperti, 900.000 mq di terreno per il stoccaggio. Ci sono gli serbatoi con la capacità 143.000 metri cubici. Nella prossimità possiamo intravedere la città Koper (aree abitate).
4.1.1 Definizione delle aree d'interesse ed
esame della situazione esistente
Ravenna 24/10/2014

## Slide 7
Nel porto di Trieste ci sono 20 terminal merci e 2 terminal passeggeri. Nel porto ci sono 12.000 m di banchine. Il porto si estende in 2.300.000 mq. 500.000 mq per il stoccaggio sono coperti, 425.000 mq di terreno non coperto per il stoccaggio di materiale, che può stare all'aperto. Anche il porto di Trieste è nelle prossimità delle aree abitate (città di Trieste)
4.1.1 Definizione delle aree d'interesse ed
esame della situazione esistente
Ravenna 24/10/2014

## Slide 8
L'isola Saloni si estende in 100.000 mq con 1350 m di banchine. Qui troviamo 47.000 mq di aree stoccaggio. Questa parte del porto è situata nelle prossimità della città, dove presumibilmente si può constatare l'impatto delle attività portuali.
Val da Rio comprende 350.000 mq di aree per il stoccaggio all'aperto e 16.500 mq di magazzini coperti.
4.1.1 Definizione delle aree d'interesse ed
esame della situazione esistente
Ravenna 24/10/2014
Isola Saloni
Val da Rio

## Slide 9
Abbiamo raccolto i dati sul monitoraggio nei porti e nelle aree circostanti nell’anno 2011.
Abbiamo raccolto anche i dati sulle aree, dove avviene la manipolazione di merci, che hanno un possibile impatto negativo sull'atmosfera, dati contenenti la quantità di merce manipolata.
4.1.2 Comparazione dei dati delle analisi
precedentemente effettuate in tema di
emissioni dai 4 porti coinvolti
Ravenna 24/10/2014

## Slide 10
Venezia
4.1.2 Comparazione dei dati delle analisi
precedentemente effettuate in tema di
emissioni dai 4 porti coinvolti
Ravenna 24/10/2014

## Slide 11
Koper
4.1.2 Comparazione dei dati delle analisi
precedentemente effettuate in tema di
emissioni dai 4 porti coinvolti
Ravenna 24/10/2014

## Slide 12
Trieste
4.1.2 Comparazione dei dati delle analisi
precedentemente effettuate in tema di
emissioni dai 4 porti coinvolti
Ravenna 24/10/2014

## Slide 13
Chioggia
4.1.2 Comparazione dei dati delle analisi
precedentemente effettuate in tema di
emissioni dai 4 porti coinvolti
Ravenna 24/10/2014

## Slide 14
I dati meteorologici ed ambientali vengono raccolti in modo simile in tutti quattro i porti.
Vengono raccolti i dati meteorologici per noi interessanti: vento (velocità in m/s e direzione in gradi), stabilità e temperatura.
I dati ambientali con riferimento alle attività portuali sono: PM10, NO2 ed SO2.
4.2.1 Raccolta dati meteorologici e ambientali
Ravenna 24/10/2014

## Slide 15
La raccolta e l'analisi dei dati in ognuno dei quattro porti prescelti, comparazione fra i porti (quali inquinanti vengono presi in considerazione da ciascun porto), i risultati sul inquinamento, superamento dei limiti di legge consentiti, comparazione dei dati meteorologici con particolare riguardo al vento.
4.2.2 Analisi delle analogie e differenze sia nella
raccolta dei dati e nell'analisi degli stessi,
sia nei contesti portuali
Ravenna 24/10/2014

## Slide 16
4.2.2 Analisi delle analogie e differenze sia nella
raccolta dei dati e nell'analisi degli stessi,
sia nei contesti portuali
Ravenna 24/10/2014
PM10 Koper | TEOM | LECKEL | MARKOVEC
% dati utilizzabili | 90,40% | 92,30% | 96,40%
Media annuale [µg/m3] | 26 | 28 | 29
Superamento dei limiti di legge (consentito 35 volte) | 27 volte | 23 volte | 23 volte
PM10 VENEZIA | stazione 5 | stazione 28 | s.Fisola
% dati utilizzabili | 99,00% | 92,00% | 100,00%
Media annuale [µg/m3] | 42 | 45 | 38
Superamento dei limiti di legge consentiti | 103 | 110 | 79

## Slide 17
4.2.2 Analisi delle analogie e differenze sia nella
raccolta dei dati e nell'analisi degli stessi,
sia nei contesti portuali
Ravenna 24/10/2014
PM10 TRIESTE | Via Bandera | Via Pitacco | Via Svevo
% dati utilizzabili | 99,00% | 96,00% | 98,00%
Media annuale [µg/m3] | 25 | 25 | 32
Superamento dei limiti di legge consentiti | 28 | 24 | 35
PM10 CHIOGGIA | Stazione Chioggia
% dati utilizzabili | 97,50%
Media annuale [µg/m3] | 38
Superamento dei limiti di legge consentiti | 74

## Slide 18
4.2.2 Analisi delle analogie e differenze sia nella
raccolta dei dati e nell'analisi degli stessi,
sia nei contesti portuali
Ravenna 24/10/2014
NO2 KOPER | Markovec
media annuale µg/m3 | 22
Superamento dei limiti di legge consentiti | -
NO2 VE | stazione 3 | stazione 8 | stazi. 10 | stazi. 15 | stazi. 17 | stazi. 21 | s.Fisola
Media annuale [µg/m3] | 34 | 28 | 37 | 31 | 41 | 43 | 34

## Slide 19
4.2.2 Analisi delle analogie e differenze sia nella
raccolta dei dati e nell'analisi degli stessi,
sia nei contesti portuali
Ravenna 24/10/2014
NO2 TRIESTE | Via Bandera | Via Pitacco | Via Svevo
Media annuale [µg/m3] | 34 | 32 | 36
NO2 CHIOGGIA | Stazione Chioggia
Media annuale [µg/m3] | 27

## Slide 20
4.2.2 Analisi delle analogie e differenze sia nella
raccolta dei dati e nell'analisi degli stessi,
sia nei contesti portuali
Ravenna 24/10/2014
SO2 | st.3 | st.5 | st.8 | st.10 | st.15 | st.17 | st.19 | st.21 | st.28 | Fisola
Media annuale [µg/m3] | 1 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4
SO2 TRIESTE | Via Pitacco | Via Svevo | Via S.Saba
Media annuale [µg/m3] | 5 | 3 | 3

## Slide 21
Venezia Koper
4.2.2 Analisi delle analogie e differenze sia nella
raccolta dei dati e nell'analisi degli stessi,
sia nei contesti portuali
Ravenna 24/10/2014

## Slide 22
Trieste Chioggia
4.2.2 Analisi delle analogie e differenze sia nella
raccolta dei dati e nell'analisi degli stessi,
sia nei contesti portuali
Ravenna 24/10/2014

## Slide 23
Ai fini della modellazione delle emissioni nel comparto portuale abbiamo utilizzato due programmi: CALPUFF e AUSTAL2000. (comparazione dei risultati, individuazione di eventuali errori).
AUSTAL2000 :
Germania, inutilizzabile se il rilievo e troppo complesso
CALPUFF :
USA, più complesso
4.3 Individuazione dei modelli di applicazione
Ravenna 24/10/2014

## Slide 24
Dati input:
  Rilievi e uso del suolo (dati geografici)
  Dati meteorologici
  Fattori di emissione (fonti di inquinamento, intensità durante le operazioni di carico e scarico, dimensioni e coordinate delle discariche)
  Fattori di emissione (operazioni delle navi nel porto)
4.3 Individuazione dei modelli di applicazione
Ravenna 24/10/2014

## Slide 25
I valori medi annuali di PM10 per il Porto di Venezia, sinistra il modello CALPUF, destra il modello AUSTAL2000. (unità μg/m3)
4.3 Individuazione dei modelli di applicazione
Ravenna 24/10/2014

## Slide 26
I valori massimi giornalieri di PM10 per il Porto di Venezia, sinistra il modello CALPUF, destra il modello AUSTAL2000. (unità μg/m3)
4.3 Individuazione dei modelli di applicazione
Ravenna 24/10/2014

## Slide 27
I valori medi annuali di PM10 per il Porto di Luka Koper, sinistra il modello CALPUF, destra il modello AUSTAL2000. (unità μg/m3)
4.3 Individuazione dei modelli di applicazione
Ravenna 24/10/2014

## Slide 28
I valori massimi girnalieri di PM10 per il Porto di Luka Koper, sinistra il modello CALPUF, destra il modello AUSTAL2000. (unità μg/m3)
4.3 Individuazione dei modelli di applicazione
Ravenna 24/10/2014

## Slide 29
  I valori di PM10 per il Porto di Trieste usando il modello CALPUF, a sinistra le
  massime giornaliere, a destra le medie annuali (unità μg/m3). Per il Porto di
  Trieste è stato utilizzato il modello CALPUFF, causa la complessità del terreno,
  l'utilizzo del modello AUSTAL2000 è impossibile.
4.3 Individuazione dei modelli di applicazione
Ravenna 24/10/2014

## Slide 30
I valori di PM10 per il Porto di Chioggia usando il modello AUSTAL2000, a sinistra le massime giornaliere, a destra le medie annuali. (unità μg/m3). I modelli per il porto di Chioggia sono stati studiati solo con il modello AUSTAL2000, perché il terreno è semplice e i risultati sono credibili e soddisfacenti.
4.3 Individuazione dei modelli di applicazione
Ravenna 24/10/2014

## Slide 31
Per ottenere i fattori d'emissione derivanti dalle navi nel porto viene usato il metodo descritto nel documento Methodologies for estimating shipping emissions in the Netherlands, paragrafo 3.
Si prende in considerazione (dati input):
tipo di nave,
tipo di carico
dati meteorologici.
4.3 Individuazione dei modelli di applicazione
Le emissioni e i fattori di emissione derivanti dalle navi
Ravenna 24/10/2014

## Slide 32
4.3 Individuazione dei modelli di applicazione
Le emissioni e i fattori di emissione derivanti dalle navi
Ravenna 24/10/2014
PM10 (ton/year) ------------- port | oil tankers | chemical and others tankers | bulk carriers | container ships | general cargo ships | refers | ferries and ro-ro ships | other | TOTAL
KOPER | 11,26 | 1,23 | 11,18 | 14,4 | 1,68 | - | 8,08 | 1,06 | 48,91
VENEZIA | 27,31 | 19,94 | 6,32 | 12,18 | 10,32 | 1,95 | 37,29 | 0,8 | 116,1
TRIESTE | 74,83 | 1,91 | 0,71 | 12,71 | 3,08 | - | 92,05 | 0,03 | 185,32
CHIOGGIA | - | - | - | - | - | - | 8,21 | 0,43 | 8,64

## Slide 33
Modello delle emissioni dalle navi da crociera a Margera; le massime giornaliere a sinistra e le medie annuali a destra. (unità μg/m3)
4.3 Individuazione dei modelli di applicazione
Le emissioni e i fattori di emissione derivanti dalle navi
Ravenna 24/10/2014

## Slide 34
Modello delle emissione delle navi nel Porto di Venezia; le massime giornaliere a sinistra e le medie annuali a destra. (unità μg/m3)
4.3 Individuazione dei modelli di applicazione
Le emissioni e i fattori di emissione derivanti dalle navi
Ravenna 24/10/2014

## Slide 35
4.3 Individuazione dei modelli di applicazione
Le emissioni e i fattori di emissione derivanti dalle navi
Ravenna 24/10/2014
Il modello delle emissioni dalle navi in Koper (i valori massimi giornalieri a sinistra e le medie annuali a destra) (unità μg/m3)

## Slide 36
4.3 Individuazione dei modelli di applicazione
Le emissioni e i fattori di emissione derivanti dalle navi
Ravenna 24/10/2014
Il modello delle emissioni dalle navi nel Porto di Trieste (i valori massimi giornalieri a sinistra e le medie annuali a destra). (unità μg/m3)

## Slide 37
4.3 Individuazione dei modelli di applicazione
Le emissioni e i fattori di emissione
Ravenna 24/10/2014
Chart: Emisioni PM10 (tonnelate/anno)
| Koper | Trieste | Venezia
carico/scarico | 14 | 3.5 | 23
erosione vento | 3.8 | 29 | 2.8
emissioni navi | 49 | 185 | 116

## Slide 38
Il modello BOX ALTO ADRIATICO permette la comprensione delle dinamiche dei movimenti regionali dell'atmosfera.
Si tratta di un modello concettuale condiviso che rappresenta l'inquinamento atmosferico derivante dal comparto navale e logistico-portuale
Abbiamo usato il programma FLEXPART (Lagrange)
Dati input:
  dati meteorologici del Global Forcast System
  dati riguardanti le emissioni nei quattro porti
4.4 Definizione di un modello concettuale comune
Ravenna 24/10/2014

## Slide 39
CONCENTRAZIONI MEDIE ANUALI DEL PM10 A 100m DI ALTEZZA (in µg/m3)
4.4
Definizione
di
un modello
concettuale
comune
Ravenna 24/10/2014
CONCENTRAZIONI MEDIE ANUALI DEL PM10 fino a 100m DI ALTEZZA; nella figura sono visibili le concentrazioni del PM10 in µg/m3 a un’altezza fino a 100m. Tratandosi di un modello per le reggioni piu ampie, i colori non rapresentano dei valori limite.

## Slide 40
CONCENTRAZIONI MEDIE ANUALI DEL PM10 A 100m DI ALTEZZA (in µg/m3)
4.4
Definizione
di
un modello
concettuale
comune
Ravenna 24/10/2014
LA MEDIA ANNUALE DELLE DEPOSIZIONI SECCE E UMIDE; nella figura sono rapresentate le concentrazioni delle deposizioni secce e umide in µg/m2. I colori sono scelti per fare vedere meglio le dnamiche dei movimenti di polveri provenienti dal comparto navale e logistico-portuale. Non rapresentano dei valori limite.

## Slide 41
CONCENTRAZIONI MEDIE ANUALI DEL PM10 A 100m DI ALTEZZA (in µg/m3)
4.6 Definizione di un modello diffusivo sulla base delle
informazioni disponibili con individuazione dei gap
conoscitivi
Ravenna 24/10/2014
Emissioni del particolato PM10 (EDGAR= emissions database for global atmospheric research). Mi=Milano, VE=Venezia, »punto nero« = Porto Koper, ZG=Zagabria (Croatia)

## Slide 42
CONCENTRAZIONI MEDIE ANUALI DEL PM10 A 100m DI ALTEZZA (in µg/m3)
4.6 Definizione di un modello diffusivo sulla base delle
informazioni disponibili con individuazione dei gap
conoscitivi
Ravenna 24/10/2014
“Emission sensitivity” o “footprint” per i quattro porti (Koper, Trieste, Venezia e Chioggia).

## Slide 43
CONCENTRAZIONI MEDIE ANUALI DEL PM10 A 100m DI ALTEZZA (in µg/m3)
4.6 Definizione di un modello diffusivo sulla base delle
informazioni disponibili con individuazione dei gap
conoscitivi
Ravenna 24/10/2014
“Le zone d’influenza e i contributi possibili per i quattro porti.

## Slide 44
CONCENTRAZIONI MEDIE ANUALI DEL PM10 A 100m DI ALTEZZA (in µg/m3)
4.7 Proposta di policy per la gestione delle emissioni
nel ambito portuale, definizione delle linee guida
comuni
Ravenna 24/10/2014
Discarica recintata
Bagnatura dei cumuli
Sistemi chiusi per le operazioni di carico/scarico
Posa di boe galeggianti
Lavaggi delle strade e aree pedonali
Barriere sempreverdi
Limitare le operazioni di carico/scarico
Mezzi a terra
Uso di cellulosa per limitare la propagazione di polveri

## Slide 45
CONCENTRAZIONI MEDIE ANUALI DEL PM10 A 100m DI ALTEZZA (in µg/m3)
In futuro ...
Ravenna 24/10/2014
Monitoraggio, modelli matematici
Analisi chimica delle polveri PM10
Emissioni prese in considerazione:
  Combustione motori delle navi ormeggiate
  Vento, risolevamento da cumuli
  Manipolazione di merci
Da considerare ancora:
  Risolevamento da terra causa le attività a terra
  Combustione mezzi di supporto a terra
  Emissioni legate al funzionamento della struttura portuale